Eignungsprüfungsprotokoll Suppenfütterungsanlage; Typ ........................................

## A)Herstellung und Verabreichung von FüAM über die Suppenfütterungsanlage. AMV wird der Futtersuppe beigemischt, gemixt und über Leitungen zu den Futtertrögen gepumpt

ja.....nein        Bemerkungen

| Mengendosierung AMV überprüft |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wäge- bzw. Messeinrichtung ist vorhanden |  |  |  |
| Suppenverbrauch pro Tier und Tag (bzw. pro Gruppe/Tag): Zur Berechnung der benötigten Menge AMV |  |  |  |
| Futterstande (mit Mixer und Pumpe) ist sauber und wird bei jeder Fütterung neu beschickt |  |  |  |
| AMV ist gemäss Beipackzettel für die Anlage geeignet |  |  |  |

## B) Verabreichung von FüAM über die Suppenfütterungsanlage. FüAM wird in der Futterstande gemixt und über Leitungen zu den Futtertrögen gepumpt

| Fütterungsplan vorhanden; Mengen pro Bucht ersichtlich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Futterstande (mit Mixer und Pumpe) ist sauber und wird bei jeder Fütterung neu beschickt |  |  |  |

Spezifitäten der Anlage

| Die Anlage computer-gesteuert |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wird die Restmenge nach jeder Fütterung ausgestossen (Stande, Leitungen leer (frei von AB-haltiger Futtersuppe)) |  |  |  |
| Ist die Anlage mit einem automatischen Reinigungsprogramm ausgestattet (Spülbehälter / keine Restmengen) |  |  |  |
| Reinigungsprogramm für Mischeinrichtungen und Futterleitung manuell steuerbar |  |  |  |
| Futterküche und Einrichtung reinigungsfreundlich |  |  |  |

## Reinigung

| Plan für manuelle Reinigung vorhanden |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Misch- und Pumpeinrichtung, sowie Vorraum wird mit Wasser täglich abgespült |  |  |  |
| Reinigung der Tröge erfolgt täglich |  |  |  |
| Reinigung der gesamten Anlage am Schluss der Behandlung |  |  |  |

Dokumentation vorhanden und vollständig?

| Betriebsanleitung |  |
| --- | --- |
| Reinigungsplan mit Arbeitsanleitung |  |
| Arbeitsanweisung bzw. Checkliste |  |
| Fehlerprotokoll |  |

Bemerkungen

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Ort, Datum, Unterschrift FTVP